南昌市生态环境局文件

洪环环评〔2024〕7号

关于江西核工业兴中新材料有限公司新建工艺 实验及产品的检测实验室项目环境影响报告表的批复

江西核工业兴中新材料有限公司：

你公司报送的关于《江西核工业兴中新材料有限公司新建工艺实验及产品的检测实验室项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）的行政许可申请收悉。经审核，现批复如下：

一、项目基本情况及批复意见

（一）项目基本情况。项目为改建性质，位于南昌经济技术开发区昌北大道368号。项目主要建设内容有分析实验室、镍钴新材料研发实验室、浆料研发实验室、超细粉体开发实验室等，项目建成后有镍钴新材料产品小试生产，镍钴新材料研发、浆料研发、超细粉体研发、分析实验室。项目总投资1000万元，其中环保投资10万元，占总投资的1%。

（二）项目批复意见。项目基本符合南昌市“三线一单”生态环境分区管控要求，在认真落实《报告表》中各项污染防治措施的前提下，我局原则同意。

二、污染防治措施及要求

项目在工程设计、建设和营运过程中应全面落实《报告表》提出的各项环保措施和要求，重点做好以下工作：

（一）大气污染防治要求。项目废气主要为污水处理站废气。前处理和样品分析废气、氧化镍小试及研发反应废气、超细粉体研发还原废气。应采取成熟可靠的废气处理工艺，确保镍及其化合物、HCl无组织排放均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（二）水污染防治要求。项目废水为员工生活污水、实验楼综合废水（包括实验楼产生的容器清洗废水、过滤及设备洗涤废水、地面拖洗废水）、纯水制备产生的清下水。生活污水经厂区内一体化MBR处理设施处理；地面拖洗废水经“碱沉+过滤”预处理后再与清洗废水、过滤及设备洗涤废水一并经“过滤+树脂吸附”处理；生活污水、实验楼综合废水经处理后和清下水一并由厂区总排放口排放，实验楼综合废水总镍和总钴在车间排放口处排放浓度达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中限值要求，废水总排放口pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN及TP达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1间接排放限值要求后由市政污水管网排入白水湖污水处理厂处理。

（三）噪声污染防治要求。合理布局、加强管理，选用低噪声设备，对噪声源采取减振、隔声、消声等措施，以减轻对周边环境的影响。厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（四）固体废物分类处置及综合利用。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实废试剂瓶等实验用品、分析废液、含镍废物、含钴废物、含镍（钴）包装袋、废劳保用品、粉料（银）包装、废浆料印刷实验板、废反渗透膜及生活垃圾等各类固体废物收集、处置和综合利用措施，危险废物交有危险废物处置资质单位处置；粉料（银）包装、废浆料印刷实验板、废反渗透膜外售综合利用；生活垃圾交环卫部门处理；生活垃圾收集后交环卫部门处理。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危废暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设和管理。

（五）排污口规范化要求。按照国家生态环境部要求规范排污口建设，设置各类排污口标识。

三、项目运行和竣工验收的环保要求

项目建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司必须按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、其他环保要求

（一）重新办理环境影响评价要求。本批复仅限《报告表》所涉内容，若项目建设性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新报批环境影响评价文件；批复后超过5年方开工建设的，应报我局重新审核。

（二）日常环境监督管理要求。请市生态环境综合执法支队，昌北生态环境局加强本项目日常环境监督管理。你公司应按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

（三）其他。落实环保设备设施安全生产相关法律法规要求，并履行相关安全生产手续。

南昌市生态环境局

2024年1月8日

（此件主动公开)

抄送：市生态环境保护综合执法支队，昌北生态环境局，综合科、水科、大气科、土壤科。

南昌市生态环境局办公室                   2024年1月8日印发